## Slide 1: 实验三 专题地图编制

## Slide 2: 主要内容
实验背景
实验目的
实验内容
实验步骤
实验报告

## Slide 3: 1.实验背景
专题地图是突出地表示一种或几种自然现象和社会经济现象的地图，行政区划图表示各级行政区域的划分，反映政府对国界、省界等的标准绘制以及行政区域命名及各类地名的正确表示，是最常用的地图之一。
确定一幅地图包含的数据之后，下一步就是确定地图要素的表示方法，即符号化。它是根据数据的属性特征、地图用途、制图比例尺来确定地图要素的表示方法。符号化决定了地图将传递怎样的内容。
地图注记是一幅完整地图的有机组成部分，用来说明图形符号无法表达的定量或定性特征，如道路地名、城镇名称等。
坐标格网是地图重要的组成要素，它反映应地图的坐标系统或者地图投影信息。
一副完整的地图还包含与地理数据相关的一系列辅助要素，如地名、图例、比例尺、指北针。

## Slide 4: 2.实验目的
通过制作行政区划图，了解符号化、标注、格网绘制及地图整饰的意义；掌握基本的符号化方法、自动标注、地图整饰和输出；对数字地图制作有初步的认识。
通过制作土地利用现状图，了解并掌握土地利用相关专题地图的符号化过程，掌握符号库的调用与制作，掌握地图副图的制作。

## Slide 5: 2.实验目的
通过实验掌握ArcGIS符号化库的管理
  符号制作
  符号库的管理与共享
通过实验掌握ArcGIS的标注
  了解标注引擎的作用
  掌握地图标注的基本方法
  学习如何更好地标注地图
专题地图制作
  掌握专题地图制作的符号化过程
  掌握专题地图的地图布局及整饰
  掌握专题地图制作的方法

## Slide 6: 3.实验内容
南京部分地区行政区划图制作内容
  数据的符号化显示
    加载南京市的区县；
    对高速公路、地铁轻轨和铁路分别设计线符号并进行表达；
    对重点大学进行符号化表达
  标注
    对南京市区、市政府、县政府、地铁、道路、河流（长江）分别进行手动或自动标注
  绘制坐标网格
  添加地图整饰要素
    添加图例
    添加指北针
    添加比例尺
    添加图名

## Slide 7: 3.实验内容
洪濑镇土地利用现状图制作
  数据符号化
    调用外源的符号库style
    根据底图规定进行先择合适的填充符号并进行符号化
  绘制坐标网格(采用方里网格）
  添加图幅整饰要素
    添加图例
    添加指北针
    添加比例尺
    添加图名

## Slide 8: 4.实验步骤
4.1 南京部分地区行政区划图制作步骤
4.2 洪濑镇土地利用现状图制作步骤
布局设计
数据符号化
标注
坐标网格
地图整饰
地图输出

## Slide 9: 4.1南京部分地区行政区划图制作步骤
布局设计
  地图模板
  图面尺寸
  图框和底色设置

## Slide 10: 4.1南京部分地区行政区划图制作步骤
数据符号化
  打开ArcMap
  数据加载，图层顺序从上层到下层分别是：县政府（点）、高速公路、地铁轻轨、铁路、道路、水系、岛、绿地、县界和区界。
  符号化地铁线图层要素：打开【符号选择器】对话框，点击【编辑符号】，对地铁符号进行编辑，设置为边缘为黑色的橙色线条。
  符号化高速公路线图层：打开【符号选择器】对话框，点击【编辑符号】，对高速公路符号进行编辑，设置为底色为黄色的平行三线。
  符号化铁路线图层：打开【符号选择器】对话框，点击【编辑符号】，对铁路符号进行编辑，设置为黑白相间的条纹状。
  符号化重点大学：打开【符号选择器】对话框，点击【编辑符号】，对重点大学进行编辑，设置为红色领带夹。

## Slide 11: 4.1南京部分地区行政区划图制作步骤
地铁 铁路 高速
4.1南京部分地区行政区划图制作步骤

## Slide 12: 4.1南京部分地区行政区划图制作步骤
数据符号化
  符号化岛、水系、绿地、县界、区界：
    水系填充为蓝色，绿地填充为绿色，岛为RGB值（248，248，248）；轮廓线设置为无边框。
    打开县界【符号选择器】对话框，设置相应的轮廓线，图层填充为RGB值（248，248，248） ；
    打区界【符号选择器】对话框，设置相应的轮廓，图层填充为RGB值（248，248，248） 。

## Slide 13: 4.1南京部分地区行政区划图制作步骤
  标注
    图层上按右键打开【图层属性】对话框，在【注记】中选择【标注此图层要素】。
  标注市政府：自动标注（楷体，14，将标注放在符号上部）
  标注区县政府：自动标注（宋体，10）
  标注地铁：自动标注地铁（Country 3）
  标注河流：手动标注长江（双线河，宋体，斜体，16号，字体纵向，使用曲线注记放置）。

## Slide 14: 4.1南京部分地区行政区划图制作步骤

## Slide 15: 4.1南京部分地区行政区划图制作步骤
绘制坐标网格
  采用索引参考格网，使用默认设置。

## Slide 16: 4.1南京部分地区行政区划图制作步骤
地图整饰：
  单击【插入】下的【图例】命令，打开【图例向导】对话框，选择需要放在图例中的字段，编辑图例。
  单击【插入】下的【指北针】命令，打开【指北针选择器】对话框，选择适合的指北针。
  单击【插入】下的【比例尺】命令，选择符合要求的比例尺。
  对整饰要素的大小、位置进行调整。

## Slide 17: 4.1南京部分地区行政区划图制作步骤

## Slide 18: 4.2洪濑土地利用现状图制作步骤
布局设计
  地图模板
  图面尺寸
  图框和底色设置

## Slide 19: 4.2洪濑土地利用现状图制作步骤
添加数据
复制地图数据框

## Slide 20: 4.2洪濑土地利用现状图制作步骤
数据符号化

## Slide 21: 4.2洪濑土地利用现状图制作步骤
设置总图数据框

## Slide 22: 4.2洪濑土地利用现状图制作步骤
坐标网格

## Slide 23: 4.2洪濑土地利用现状图制作步骤
插入图例
编辑图例

## Slide 24: 4.2洪濑土地利用现状图制作步骤
插入比例尺

## Slide 25: 4.2洪濑土地利用现状图制作步骤
插入指北针

## Slide 26: 4.2洪濑土地利用现状图制作步骤

## Slide 28: 5.实验报告
实验类型：验证性实验
实验目的:
  (1) 通过制作行政区划图，了解符号化、标注、格网绘制及地图整饰的意义；掌握基本的符号化方法、自动标注、地图整饰和输出；对数字地图制作有初步的认识。
  (2) 通过制作土地利用现状图，了解并掌握土地利用相关专题地图的符号化过程，掌握 符号库的调用与制作，掌握地图副图的制作。
实验数据:
实验内容:
实验步骤：
实验结果：
实验心得：