## Slide 1: DJ6光学经纬仪的认识与使用及测回法观测水平角
实习三
实验指导书：P22-27

## Slide 2: 目的
1）认识DJ6光学经纬仪的基本结构及主要部件的名称和作用。
2）掌握DJ6光学经纬仪的基本操作(对中、整平、度盘的配置)和读数方法。
3）掌握用DJ6光学经纬仪按方测回法观测水平角的方法及记录、计算方法，了解各项限差

## Slide 3: 仪器及用具
DJ6光学经纬仪

## Slide 4: 实习步骤
认识DJ6光学经纬仪的各操作部件，掌握使用方法。
在一个指定点上，练习用光学对中器对中、整平经纬仪的方法。
练习用望远镜精确瞄准目标。掌握正确调焦方法，消除视差。
学会DJ6光学经纬仪的读数方法。读数记录于“读数记录表”中。
练习配置水平度盘的方法。

## Slide 5: 6、测回法观测水平角
A
B
O
第1方向
第2方向
测站

起始方向第一个读数应调成0度或180度/N(N为测回数)；
分、秒数写足二位；

测站 | 位置 | 目标 | 水平度盘 读 数 | 半测回角 | 一测回 平均角
O | 左 | A | 00418 | 741924 | 741915
 |  | B | 742342 |  | 
 | 右 | A | 1800500 | 741906 | 
 |  | B | 2542406 |  | 
精度要求： 左-右±40"
测回角值取: =(左+右)/2
各测回角值互差应小于24 "

## Slide 6: 注意事项
安置经纬仪时，应使三脚架架头大致水平
安置仪器时，需旋紧中心连接螺旋
微动螺旋、脚螺旋均有一定调节范围，宜使用中间部分
转动照准部或望远镜，要先松开制动螺旋，切不可强行转动仪器
读数时应估读到0.1′
一测回过程中，不得再调整水准管气泡或改变度盘位置。

## Slide 7: 实验报告

## Slide 8: 利用微信公众号获取实验信息
查看实验步骤发送：1226
微信公众号:
putongceliangxue
普通测量学