## Slide 1: 科力达KTS-442全站仪认识与测距测角

## Slide 2: 仪器设备
棱镜－－prism

## Slide 3: 科力达KTS-442全站仪部件名称及功能

## Slide 4: 操作面板及功能键
后交
对边
菜单
高度
P3
5
0
-30
记录
放样
坐标
置零
P2
-30
0
5
P1
参数
置角
切换
斜距
0
-30
测量
PC
PPM
S
11.3742 m
ZA
92°36′25″
HAR
120°30′10″
5
Notes: 介绍各个操作键的名称及功能

## Slide 5: 仪器安置与参数设置
仪器安置
  连接仪器→装上电池→开机
  对中与整平：打开激光对中器的激光→粗平→精平
设置仪器参数
  反射目标
  大气改正参数值
  棱镜常数
激光对中与激光指向界面
（按“SFT”+“+/-”）
倾斜补偿界面
(按“SFT”+“.”键)
距离测量参数设置屏幕
Notes: 按数字显示 X 轴(横轴)和 Y 轴(竖轴)方向的倾角数字，显示“补偿超限”则需人工整平仪器，旋转基座脚螺旋，直到“补偿超限”字样消失。
仪器的倾斜可以用数字的形式显示出来，依此可以进行仪器的精确整平，倾斜的补偿范围为±3.5′。若屏幕中显示的角度值超过±3.5′，表示需手工整平仪器。

## Slide 6: 水平测角测量
第一种方式：
  照准第一个方向，在测量模式第1页按下【FNC】键，进入第二页菜单；按【F1】置零键2次，将该方向置零；
  照准第二个方向，屏幕直接显示该水平角HAR或HAL。
第二种方式：
  照准第一个目标点，读取该方向的方向值HAR或HAL；
  照准第二个方向，读取第二方向的方向值HAR或HAL，减去第一个方向的方向值。
水平角有左角（逆时针）HAL和右角（顺时针）HAR两种显示。
Notes: 水平角显示模式的切换：在状态屏幕下按配置，进入设置模式屏幕。选择“6、键功能配置”后按 ENT 或者直接按 6 进入键功能定义菜单屏幕。选择“1、键功能分配”后按ENT (或直接按数字键 1),进入键功能分配屏幕。将左角（或右角）定义到键上。按右角，水平角显示由右角[HAR]形式转换成左角[HAL]。
测量竖直角时，只要照准目标就可以实时从显示屏上读取竖直角。
垂角格式默认以“天顶零”模式，可通过更改仪器参数的方式（【ESC】→【配置】→【改变仪器观测条件】中的观测条件设置→垂角格式）进行更改

## Slide 7: 竖直角测量
测量竖直角时，只要照准目标就可以实时从显示屏上读取竖直角。
垂角格式默认以“天顶零”模式，可通过更改仪器参数的方式（【ESC】→【配置】→【改变仪器观测条件】中的观测条件设置→垂角格式）进行更改
天顶
铅垂线
水平线
A
B
0°
90 °
180°
270°
ZA
A

## Slide 8: 测距
照准目标，在基本测量型下按 【F1】斜距（或平距）键，开始测距，并显示测距结果（可按【F2】键，切换不同的显示内容）。

## Slide 9: 关机收仪器
关机
取下电池
卸下仪器、装箱
收起三脚架
具体操作步骤可发送：1236到微信公众平台获取