## Slide 1: GNSS卫星定位基本原理
第五章

## Slide 2: 内容提要
卫星定位的基本原理
  测距交会
  用户位置的确定（几何原理与数学模型）
卫星定位要解决的基本问题
伪距测量
载波相位测量

## Slide 3: 测距交会
Ｐ１
Ｐ２
Ｐ３
d1
d2

## Slide 4: 已知一颗卫星的位置与星站距离
用户(接收机)位置的确定

## Slide 5: 已知两颗卫星的位置与星站距离
用户(接收机)位置的确定

## Slide 6: 已知三颗卫星的位置与星站距离
用户(接收机)位置的确定

## Slide 7: 卫星定位的数学模型

## Slide 8: 卫星定位要解决的两个问题
卫星的位置已知
  广播星历
  精密星历
卫星到测站(用户接收机)之间的距离
  伪距测量
  载波相位测量

## Slide 9: 星站距离—伪距测量
伪距的定义
伪距与星站几何距离关系
伪距定位观测方程
伪距测量
伪距定位的特点
伪距单点定位

## Slide 10: 伪距
由卫星发射的测距码信号到达GPS接收机的传播时间乘以光速所得出的测量距离.
伪距测量包含的误差:
1、卫星钟、接收机钟误差
2、对流层、电离层延迟

## Slide 11: 伪距与星站几何距离关系

## Slide 12: 伪距定位观测方程
j表示卫星
k表示接收机
共有四个未知数，需要列出四个观测方程。需要同时观测到四颗卫星的信号

## Slide 13: 伪距测量
卫星测距码
复制码
相关处理
对复制码进行延迟

## Slide 14: 伪距法定位的特点
观测量
  C/A码伪距
  P码伪距
特点
    定位精度较低
      C/A码:20-30m
      P码:10m
    定位速度快，实时定位
      精度高

## Slide 15: 伪距单点定位
观测数据

## Slide 16: 伪距单点定位解算数据
卫星 | 伪距(m) | 卫星位置 |  | 
 |  | X(m) | Y(m) | Z(m)
3 | 20557914.697 | - 12647356.002 | 2320891.826 | 2119653.752
13 | 24153634.807 | 11304741.359 | 10538349.009 | 21625701.577
19 | 24710789.398 | 15788657.769 | 11652778.090 | 18134569.384
20 | 23876157.894 | 13086596.030 | 23006463.946 | - 1861379.281
22 | 20798532.362 | - 8704397.326 | 13911425.858 | 20511429.993
25 | 22016161.749 | -22673098.379 | 9676443.495 | 9899119.149
28 | 21245751.596 | 1683778.276 | 22085682.088 | 14905015.414
31 | 22894552.930 | -2908158.473 | 23959863.832 | - 10960196.90

## Slide 17: 星站距离—载波相位测量
GPS信号的组成
重建载波
载波相位测量原理
载波相位观测需要解决的问题
载波相位测量的特点

## Slide 18: GPS信号的组成
Notes: 为什么要进行载波相位测量?C/A码的码元长度为293米，P码为29.3米
观测精度为测距码波长的百分之一到千分之一
CA码3m,P码30cm
载波波长19cm与24cm,可达到1-2mm,甚至可达0.1mm量级

## Slide 19: 重建载波问题的产生
  调制了测距码和导航电文后，载波不再是连续的
  要测定载波相位，必须设法使不连续的载波信号恢复为连续的载波信号

## Slide 20: 重建载波
将非连续的载波信号恢复成连续的载波信号
方法
  码相关法
  平方法
  互相关(交叉相关)技术
  Z跟踪技术

## Slide 21: 重建载波方法--码相关法
  方法
    将所接收到的调制信号（卫星信号）与接收机产生的复制码相乘。
  技术要点
    卫星信号（弱）与接收机信号（强）相乘。
  特点
    限制：需要了解码的结构。
    优点：可获得导航电文，可获得全波长的载波，信号质量好（信噪比高）
Notes: 可获得导航电文

## Slide 22: 重建载波方法--平方法
方法
  将所接收到的调制信号（卫星信号）自乘。
技术要点
  卫星信号自乘
特点
  优点：无需了解码的结构
  缺点：无法获得导航电文，所获载波波长为原来波长的一半，信号质量较差（信噪比低，降低了30dB）

## Slide 23: 重建载波方法--互相关技术
方法
  在不同频率的调制信号（卫星信号）进行相关处理，获取两个频率间的伪距差和相位差
Notes: 调制在L1上的Y码与调制在L2上的Y码结构相同，只是由于两种载波的频率不同，受到得电离层延迟不同，这两组Y码一前一后到达接收机
将Y1延迟t与Y2进行相关处理，当相关系数达到最大时*c，即为R1-R2
R1为Y1码测得的伪距，R2为Y2码测得的伪距，

## Slide 24: 互相关技术特点
技术要点
  不同频率的卫星信号进行相关
特点
  无需了Y解码的结构
  可获得导航电文
  可获得全波波长的载波
  信号质量较平方法好（信噪比降低了27dB）

## Slide 25: 重建载波方法-- Z跟踪技术
原理
  AS
    P码+W码Y码
  W码
    码元宽度是Y码的20倍左右
  将相关间隔（积分间隔）限定在一个W码码元内
Notes: 重新将Y码分解为P码和W码

## Slide 26: Z跟踪技术特点
要点
  在一个W码码元内进行卫星信号（弱）与复制信号（强）进行相关
特点
  无需了解Y码结构
  可测定双频伪距观测值
  可获得导航电文
  可获得全波波长的载波
  信号质量较平方法好（信噪比降低了14dB）

## Slide 27: GPS载波相位测量的基本原理
理想情况
实际情况
Notes: 目前载波测量技术只能测量不足一个波长的部分

## Slide 28: 载波相位实际观测值
载波相位观测值
T0时刻包含整周模糊度的观测值
  整周未知数（整周模糊度）
后续ti时刻观测值:
  对整周变化进行计数
N
0
F
r
0
N
0
I
n
t
(
)
j
i
F
r
i
t
0
t
i

## Slide 29: 载波相位测量的观测方程
载波相位观测量
载波相位观测量是接收机和卫星位置的函数:

## Slide 30: 载波相位测量需要解决的两个问题
整周未知数N0的确定
整周计数器的整周必须正确
  周跳的探测与修复

## Slide 31: 整周未知数（整周模糊度）的确定方法
伪距法
当作平差的待定参数
  固定解与浮动解（整数解与实数解）
多普勒法（消去法）
快速确定整周未知数法

## Slide 32: 周跳的探测与修复
周跳产生的原因
  信号被遮挡
  干扰
  接收机运动速度过快
  接收机暂时的故障
探测与修复方法
  高次差法/多项式拟合法
  简单的高次差
  星间差分的高次差
  残差法

## Slide 33: 载波相位测量的特点
优点
  精度高，测距精度可达0.1mm量级
难点
  重建载波
  整周未知数问题
  整周跳变问题