## Slide 1
5.7 差分GPS定位原理
第五章 GNSS卫星定位基本原理

## Slide 2: GNSS测量定位方法分类
定位模式
  绝对定位（单点定位）
  相对定位
  差分定位
定位时接收机天线的运动状态
  静态定位－天线相对于地固坐标系静止
  动态定位－天线相对于地固坐标系运动
获得定位结果的时效
  事后定位
  实时定位
观测值类型
  伪距测量
  载波相位测量

## Slide 3: 差分GPS产生的诱因
绝对定位精度不能满足要求
  GPS绝对定位的精度受多种误差因素的影响
  美国的GPS政策对GPS绝对定位精度的影响（选择可用性SA）
SA关闭前后GPS绝对定位精度的变化

## Slide 4: 影响绝对定位精度的主要误差
主要误差
  卫星轨道误差
  卫星钟差
  大气延迟（对流层延迟、对流层延迟）
  多路径效应
Notes: GPS的误差来源及其影响将在第七章较详细介绍

## Slide 5: 差分GPS（DGPS – Differential GPS）
利用设置在坐标已知的点（基准站）上的GPS接收机测定GPS测量定位误差，用以提高在一定范围内其它GPS接收机（流动站）测量定位精度的方法

## Slide 6: 差分GPS对测量定位精度的改进

## Slide 7: 差分GPS系统的构成
1.基准站
(Reference/Base Station）
2.流动站
(Mobile/Rover Station）
3.数据链
(Data Link)
4.差分改正数
(Corrections)

## Slide 8: 差分GPS的类型
单站差分
  位置差分
  伪距差分
  载波相位差分
局域差分与广域差分
  局域差分GPS（LADGPS – Local Area DGPS）
  广域差分GPS（WADGPS – Wide Area DGPS）
根据时效性
  实时差分
  后处理差分
差分GPS的新进展--增强型系统
差分GPS的新进展--网络RTK

## Slide 9: 位置差分
坐标改正

## Slide 10: 位置差分的特点
  差分改正计算的数学模型简单
  差分数据的数据量少
  基准站与流动站要求观测完全相同的一组卫星

## Slide 11: 伪距差分
距离改正

## Slide 12: 伪距差分的特点
发送距离改正数
差分数据的数据量较多
基准站观测所有卫星
流动站观测任意4颗卫星
精度随距离增加而降低

## Slide 13: 载波相位差分
修正法
  发送基准站的载波相位修正值
差分法
  发送基准站的载波相位观测值
  实时动态差分
  RTK – Real Time Kinematic
  后处理动态差分
  PPK – Post Processing Kinematic

## Slide 14: RTK – Real Time Kinematic（实时动态差分）
系统构成
    参考站
    流动站
    数据链
工作原理

## Slide 15: 影响RTK定位的两个关键因素
整周模糊度的解算，即OEM板的工作性能问题。
数据的传输技术即通讯方式的可靠性问题。
Notes: 数据的通讯方式决定了RTK系统的作用距离和工作稳定性

## Slide 16: 现有的通讯方式
数传电台
现用的移动通讯网络
  GSM
  GPRS

## Slide 17: 数传电台
数据质量高，但有距离限制。
电台的能力强弱可以直接影响到RTK的测量效果。

## Slide 18: GSM
借助GSM通讯网络，实时数据传输，相当于移动电话。
优点：
  实时性非常好
  数据链传输距离没有限制
  由于采用数字通信，抗干扰能力特强。
Notes: 2）GSM电台借助GSM通讯网络，通过GSM的无线调制解调器实现实时数据传输，传输方式相当与蜂窝式数字移动电话。具有以下优点：
实时性非常好。以9600波特率在通讯双方之间传输异步数据，相比于GPRS和短消息方式，几乎没有延迟时间。
数据链传输距离没有限制。只要有手机信号的地方，通讯双方哪怕相隔几千公里，仍然可以进行实时数据通讯，唯一限制RTK初始化能否完成的要素就是主板的解算能力，即数学模型能否计算出来。
由于数据链采用了数字式通信，抗干扰能力强。无论是在高楼林立的城市，还是在偏远的乡村，都不影响通讯的质量。

## Slide 19: GPRS 数据链
GPRS是一种分组数据传输业务。
GPRS进行差分数据传输，作用距离无限延长，任何地点均可享受对等的RTK基站数据服务。
GPRS RTK基准站
GPRS服务器
GPRS的RTK移动站
GPRS的RTK移动站
GPRS的RTK移动站
GPRS的RTK移动站
Notes: GPRS是“通用分组无线业务(General Packet Radio Services)”的英文缩写，是一种新型的分组数据传输业务。
--- 它在现有的GSM网络的基础上增加一些硬件设备和软件升级，形成一个新的网络逻辑实体，并以分组交换技术为基础，采用IP数据网络协议，使现有GSM网的数据业务突破了最高速率为 9.6kbit/s 的限制，最高数据速率可达 170kbit/s 。用户通过GPRS可以在移动状态下使用各种高速数据业务，包括收发电子邮件，因特网浏览等IP业务功能。
GPSRTK用GPRS数据链替代了电台作业模式下的电台数据链，使得作用距离无限延长。使得任何地点的移动站用户都可以方便的享受RTK基站提供的数据服务。
第二种，在GPS基准站中装入带有GPRS功能的手机卡，然后建立GPRS服务器（由设备商提供服务器所需程序），通过服务器向外发送GPS数据，然后用带有GPRS的RTK移动站进行接收数据，构成GPS数据链。其网连接模式如下图：

## Slide 20: 后处理动态测量--PPK
无数据链
流动站初始化
已知点
未知点

## Slide 21: 局域差分GPS（LADGPS – Local Area DGPS）
基准站作用距离：数百公里
特点：根据多个基准站提供的改正信息，平差后得到自己的改正数－－不区分误差源

## Slide 22: 广域差分GPS（WADGPS – Wide Area DGPS）
基准站作用距离：数千公里
特点：将各项误差分离出来，建立误差与位置的关系
基本思想：
  对ＧＰＳ观测量的误差源加以区分，并分别每一误差源模型化，利用该模型计算出每一误差源的数值，通过数据链将该改正数值传递给用户,用户利用改值进行改正。
工作流程
Notes:       分离出的误差：卫星轨道、卫星钟差
      建立误差与位置的关系模型：大气折射

## Slide 23: WADGPS的工作流程
在若干监测站（基准站）上观测数据（伪距、载波相位等）
将观测数据传输到中心站
中心站对数据进行处理，得到误差改正数
通过数据链将误差改正数传到用户站
用户根据这些误差改正观测数据，计算出高精度的GPS定位结果
Notes: 观测量：伪距、载波相位、电离层延时的双频量测结果
中心站处理结果：三项误差改正－－星历误差、卫星钟误差、电离层时间延迟改正模型

## Slide 25: 差分GPS的新进展--增强型系统
  特点
    伪卫星技术
    卫星通讯技术
  类型
    LAAS – Local Area Augmentation System
      采用地基伪卫星
    WAAS – Wide Area Augmentation System
      采用空基伪卫星
      采用通讯卫星发送差分改正数
WAAS

## Slide 26: 差分GPS的新进展--网络RTK
  作业模型类似RTK
  原理
    利用基准站网计算出用户附近某点（虚拟参考站）各项误差改正，再将它们加到利用虚拟参考站坐标和卫星坐标所计算出的距离之上，得出虚拟参考站上的虚拟观测值，将其发送给用户，进行实时相对定位。
  特点
    精度和可靠性高

## Slide 27: 网络RTK

## Slide 28: 流动站传送VRS位置回控制中心
NMEA
VRS

## Slide 29: 控制中心发送VRS的差分信息到流动站
NMEA
VRS
RTCM

## Slide 30: FJCORS

## Slide 31: 总结
差分GPS系统的组成
位置差分
伪距差分
载波相位差分
局域差分
广域差分
差分增强系统
网络RTK