## Slide 1
ＧＰＳ卫星运动基础、卫星星历、卫星导航电文与卫星信号

## Slide 2: GPS系统工作流程
主控站
ＧＰＳ用户
Ｓ波段
原始数据
星历、时钟数据、监控数据
L1\L2波段
注入站
监测站

## Slide 3: GNSS系统的基本构成

## Slide 4: 主要内容
ＧＰＳ卫星运动基础
  卫星所受的作用力
  卫星的运动
  卫星运动轨道的描述
卫星星历
  广播星历
  后处理星历
卫星导航电文
卫星信号
GPS卫星位置的计算

## Slide 5: 卫星受的作用力
：
  地球对卫星的引力
  日、月引力
  大气阻力
  太阳光压
  地球潮汐力
1
10
-5
Notes: 太阳光压是太阳光照射在物体上对物体产生的压力。如阳光照在身体上，不仅会感觉发暖，亦有压力，只是因为感觉器官的限制而感觉不到。这个压力在微重力环境下会有相对比较明显的影响，设计的未来星际远航，其中有一个动力就是光压，利用超薄光帆，调整对光源的帆向，然后得到光压，尽可能的节省能源。
地球潮汐力主要包括地球固体潮（在日月引力作用下，地球产生的如潮汐般的变形）、海潮、大气潮

## Slide 6: 受力分类
中心引力 1
摄动力 10-3
  地球引力场的非中心引力
  日月引力
  大气阻力
  太阳光压
  地球潮汐力

## Slide 7: 2.2卫星的无摄运动与受摄运动
无摄运动：
  只考虑地球质心引力作用的卫星运动
受摄运动：
  考虑摄动力作用的卫星运动
卫星运行的轨道是一个椭圆
Notes: 开普勒第一定律 无摄运动时，卫星运行的轨道是一个椭圆，而该椭圆的一个焦点与地球的质心重合。
开普勒第二定律 卫星的地心向径，即地球质心与卫星质心间的距离向量，在相同的时间内所扫过的面积相等。面积速度相等。
开普勒第三定律
卫星运行周期的平方与轨道椭圆长半径的立方之比为一常量，而该常量等于地心引力常数GM的倒数。

## Slide 8: 2.3 卫星运动的轨道参数
赤道
开普勒轨道参数（根数）：
a
e
V
Ω
i
ω
i
卫星
近地点
升交点
春分点
轨道
Ω

V
椭圆轨道长半轴
椭圆轨道偏心率
真近点角
升交点赤经
轨道面倾角
近地点角距
Notes: a：椭圆轨道长半轴
e：椭圆轨道偏心率
V：真近点角
Ω：升交点赤经
i：轨道面倾角
：近地点角距
a：椭圆轨道长半轴
e：椭圆轨道偏心率
V：真近点角
Ω：升交点赤经
i：轨道面倾角
𝜔：近地点角距

## Slide 9: 2.3 卫星运动的轨道参数(续1)
在受摄运动下，卫星运动的轨道根数不再保持为常数，而是随时间变化的轨道根数
据某一初始时刻的轨道根数，及其轨道根数的变化率，可求得任一时刻的轨道根数
开普勒6参数
轨道摄动9参数

## Slide 10: GPS轨道参数
参数意义参见3.4（P47-48）

## Slide 11: 2.4 GPS卫星星历
定义：
  用来描述卫星运动轨道的信息。即一组对应某一时刻的轨道根数及其变化率。
作用：
  用来计算卫星位置和速度
分类：
  预报星历(广播星历)
  后处理星历(精密星历)

## Slide 12: GPS广播星历及其参数
广播星历（预报星历）
  GPS接收机接收到的导航电文
  相对参考历元的外推星历，精度约为20m
  坐标系统：WGS84
GPS广播星历参数(ephemeris parameters)
  1个参考时刻toe
  6个对应toe的轨道参数（M0,e,a,Ω0,ω0,i0）
  9个摄动改正项Δn、Ώ、Ί、Cuc、Cus、Crc、Crs、Cic、Cis
Rinex数据格式

## Slide 13: GPS精密星历
  来源：由地面跟踪站的观测资料计算得到
  精度：厘米→分米
  下载地址：
    IGS网站http://igscb.jpl.nasa.gov/
    武汉大学 FTP ：ftp://igs.gnsswhu.cn/pub/
  坐标系统：ITRF
SP3格式精密星历数据

## Slide 14: 2.5 GNSS卫星导航电文
GPS卫星导航电文
北斗卫星导航电文
Galileo卫星导航电文
GLONASS卫星导航电文

## Slide 15: 2.5 GPS卫星导航电文
内容
基本结构
结构内容

## Slide 16: GPS卫星导航电文的内容
  卫星星历
  时钟改正
  电离层时延改正
  工作状态信息
  C/A码转换到捕获P码的Z计数

## Slide 17: GPS卫星导航电文基本结构
各含25页
1
2
3
4
5
含10个字
含30个bit
基本单位:主帧(1500bit)
含5个子帧

## Slide 18: GPS卫星导航电文结构内容
1 遥测码(TLW:Telemetry Word)
  位置：位于各子帧的开头
  作用：表明卫星注入数据的状态
2 转换码(HOW, Hand Over Word)
  位置：位于各子帧的第二个字码
  作用：提供Ｚ计数（时间计数），依此可将接收机时钟对准GPS时间，并快速捕获P(Y)码

## Slide 19: 结构内容:第一数据块
  位置:
  位于第一子帧的第3-10字码
  内容:
    时延改正项Ｔgd
    数据龄期AODC(IODC)=toc – tl
    星期序号ＷＮ
    卫星时钟改正参数a0、a1、a2

## Slide 20: 结构内容:第二数据块
位置：
第二、三子帧
内容：
  6个轨道参数
  9个摄动改正数
  2个时间参数（Toe , AODC）

## Slide 21: 结构内容:第三数据块
位置：
  位于4、5子帧
内容：
  主要内容为历书
    历书和星历一样都是表示卫星运行轨道的参数，但它包含所有卫星的概略位置，常用于卫星预报

## Slide 22: 历书--Almanac
可以看作是卫星星历参数的简化子集。GPS卫星历书用于计算任意时刻天空中任意卫星的概略位置。
数据中各变量含义：
    ID: 卫星的PRN号，范围为1—31
    Health: 卫星健康状况，零为信号可用，非零为信号不可用
    Eccentricity: 轨道偏心率
    Time of Applicability(s): 历书的基准时间
    Orbital Inclination(rad): 轨道倾角
    Rate of Right Ascen(r/s): 升交点赤经变化率
    SQRT(A) (m 1/2): 轨道长半轴的平方根
    Right Ascen at Week(rad): 升交点赤经
    Argument of Perigee(rad): 近地点俯角
    Mean Anom(rad): 平均近点角
    Af0(s): 卫星时钟校正参数（钟差）
    Af1(s/s): 卫星时钟校正参数（钟速）
    week: GPS周数
Notes: (其每12.5分钟广播一次，寿命为一周，可延长至6个月。)
the almanacs, allowing computation of the position of `all satellites in the constellation', with a reduced accuracy (1-2 km of 1δ error), which is needed for acquisition of the signal by the receiver. The ephemeris and clock parameters are usually updated every two hours, while the almanac is updated at least every six days.
查看历书数据
YUMA星历下载，美国官方地址http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=currentAlmanac&format=yuma或者民间地址：http://celestrak.com/GPS/almanac/Yuma
YUMA星历网址：http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=gpsAlmanacs

## Slide 23: ＧＰＳ卫星信号
GPS信号的基本组成
  载波（Carrier）
  测距码（Ranging code）
  导航电文（Navigation data）
信号的调制
信号的生成
信号的结构

## Slide 24: ＧＰＳ卫星信号—基本组成
GPS信号的基本组成部分（信号分量）
  载波（Carrier Phase）
  测距码（Ranging Code）
  导航电文（Navigation Message/Data Message）
载波
  作用：搭载其它信号，也可用于测量（测距）。
  类型
    目前
      L1：频率：1575.43MHz，波长：19cm
      L2：频率：1227.60MHz，波长：24cm
    现代化后
      增加L5：1176.45MHz，波长：26cm

## Slide 25
Notes: Interface Specification IS-GPS-705F, August 2020：https://www.gps.gov/technical/icwg/IS-GPS-705G.pdf
GPS.gov: Technical Documentation：https://www.gps.gov/technical/

## Slide 26: 2.6 ＧＰＳ卫星信号--测距码
  伪随机噪声码 – PRN码
  目前
    C/A（C1）
      码速：1.023MHz
      码元长度：300m
    P(Y)1、 P(Y)2
      码速：10.23MHz
      码元长度：30m
  现代化后
    C2
    M1、M2（军用码）

## Slide 27: 2.6ＧＰＳ卫星信号--导航电文
码速：50bps
内容：
  广播星历（导航信息）
  卫星钟改正
  历书（概略星历）
  电离层信息
  卫星健康状况

## Slide 28: 信号的调制
码的调制（双相调制）
调相
调幅
调频
Notes: The GPS uses the CDMA technique to send different signals on the same radio frequency, and the modulation method used is Binary Phase Shift Keying (BPSK) (for more details see [Enge and Misra, 1999] or [Avila-Rodriguez, 2008]).

## Slide 29: GPS信号的生成

## Slide 30: 现代化后的GPS信号
时钟频率
10.23MHz
L1
1575.42MHz
L2
1227.60MHz
L5
1176.45MHz
×115
×120
×154
L1C码
1.023MHz
P(Y)码
10.23MHz
L2C码
1.023MHz
P(Y)码
10.23MHz
L5C(I/Q)
10.23MHz
M码
5.115MHz
M码
5.115MHz
D码
50Hz
D码
50Hz
÷10
÷204600
÷2
×1
D码
50Hz
Notes: This military M code is modulated into L1 and L2 carriers using the Binary Offset Carrier (BOC) scheme (for more details see [Avila-Rodriguez, 2008]).
The GPS modernization plan continued with the launch of the Block IIF satellites that include, for the first time, the third civil signal on the L5 band. here are two signal components: the in-phase component (L5-I) with data and ranging code, both modulated via BPSK onto the carrier; and the quadrature component (L5-Q), with no data but also having a ranging code BPSK modulated onto the carrier.
L5有两个信号分量：带有数据和测距码的同相分量（L5-I），两者都通过BPSK调制到载波上;和正交分量（L5-Q），没有数据码，但也有一个测距码通过BPSK方式调制到载波。

## Slide 31: GPS卫星信号结构

## Slide 32: GNSS信号
GNSS | 载波信号 |  |  | 测距码 | 导航电文
 | 载波 | 频率(MHz) | 波长(cm) |  | 
GPS | L1 | 1575.42 | 19.03 | C/A（L1C）、 P码 | 卫星的星历、卫星工作状态、时间系统、卫星钟运行状态、轨道摄动改正、大气折射改正、由C/A码捕获P码的信息
 | L2 | 1227.60 | 24.42 | L2C、P（Y） | 
 | L5 | 1176.42 | 25.48 |  | 

## Slide 33
波段 | 中心频率[MHZ] | 波长[m] | 导航信号成分 | 所在频段
L1 | 1575.42 | 0.190 | L1 C/A, L1 P(Y), L1M, L1C | ARNS/RNSS
L2 | 1227.60 | 0.244 | L2 P(Y), L2M, L2C | RNSS
L5 | 1176.45 | 0.255 | L5C | ARNS/RNSS
Notes: http://www.snrgnss.com/new/info.aspx?itemid=403

## Slide 34: GNSS信号
GNSS | 载波信号 |  |  | 测距码 | 导航电文
 | 载波 | 频率(MHz) | 波长(cm) |  | 
GLONASS | L1 | 1598.0625-1604.25 |  | C/A码 P码 | 卫星的星历、卫星工作状态、时间系统、卫星钟运行状态、轨道摄动改正、大气折射改正、由C/A码捕获P码的信息
 | L2 | 1242.9375-1247.75 |  |  | 
 | L3 | 1207.14 | 24.8 |  | 
 | L5 | 1176.45 | 25.5 |  | 

## Slide 35: GNSS信号
卫星导航定位系统 | 载波信号 |  |  | 测距码 | 导航电文
 | 载波 | 频率 (MHz ) | 波长(cm) |  | 
Galileo | E2-L1-E1 | 1575.420 | 19.0 | 测距码 | 导航电文
 | E6 | 1278.750 | 23.4 |  | 
 | E5 | 1191.795 | 25.2 |  | 
 | E5a | 1176.450 | 25.5 |  | 
 | E5b | 1207.140 | 24.8 |  | 

## Slide 36: GNSS信号
卫星导航定位系统 | 载波信号 |  |  | 测距码 | 导航电文 | 说明
 | 载波 | 中心频率(MHz ) | 波长(cm) |  |  | 
BDS | B1 | 1561.098 | 19.2 |  | B-CNAV1 | BDS-2/3
 | B1C/B1A | 1575.42 | 19.0 |  | D1和D2 | BDS-3
 | B2a | 1176.45 | 25.5 |  | B-CNAV2 | BDS-3
 | B2 | 1207.14 | 24.8 |  |  | BDS-2
 | B2b | 1207.14 | 24.8 |  | B-CNAV3 | BDS-3
 | B3 | 1268.52 | 23.6 |  | D1和D2 | BDS-2/3
 | B3A | 1268.52 | 23.6 |  |  | BDS-3
Notes: RNSS服务的5个空间信号所采用的导航电文类型分别为：
B1C 信号导航电文采用B-CNAV1 电文格式，导航信息帧格式详细参见BDS-SIS-ICD-B1C-1.0的规定。
B2a 信号导航电文采用B-CNAV2 电文格式，导航信息帧格式详细参见BDS-SIS-ICD-B2a-1.0的规定。
B2b 信号导航电文采用B-CNAV3 电文格式，导航信息帧格式详细参见BDS-SIS-ICD-B2b-1.0的规定。
B1I和B3I信号的导航电文分为D1电文格式和D2电文格式。所有MEO/IGSO卫星
的B1I和B3I信号播发D1导航电文，所有GEO卫星的B1I和B3I信号播发D2导航电文。
导航信息帧格式详细参见BDS-SIS-ICD-B1I-3.0和BDS-SIS-ICD-B3I-1.0的规定。

## Slide 37: GNSS公开信号频率
载波频率/MHz | GNSS及载波 |  |  |  |  |  | 
 | GPS | GLONASS | Galileo系统 | BDS | IRNSS | Qzss | SBAS
1176.45 | L5 | L5 | E5a | B2a | L5 | L5 | WAAS
1207.14 |  | L3 | E5b | B2b |  | 一 | 
1227.60 | L2c |  |  |  |  | L2C | 
1242.9375~1247.75 |  | L2 |  |  |  |  | 
1278.75 |  |  | E6 |  |  |  | 
1575.42 | L1 C/A & L1c |  | E2-L1-E1 | B1C |  | L1 C/A & L1C | 所有增 强系统
1598.0625~1604.25 |  | L1 |  |  |  |  | 
2492.08 |  |  |  |  | S |  | 

## Slide 38: GPS, Glonass, Galileo and Beidou navigational frequency bands.
引用：ESA_GNSS-Book_TM-23_Vol_I.pdf，P31
Notes: ESA_GNSS-Book_TM-23_Vol_I.pdf

## Slide 39: 卫星位置的表示
赤道
i
卫星
Y
X
Z
近地点
升交点
春分点
轨道
Ω

V
x
y
卫星
卫星轨道平面坐标系
uk
rk
xk=rkcos Uk
yk=rksin Uk
Y
X
Z
y
x
z
i
Ω

## Slide 40: GPS卫星位置的计算（课后阅读）
1．计算卫星运行的平均角速度n
2. 计算归化时间tk
3．观测时刻卫星平近点角Mk的计
4．计算偏近点角Ek
5．真近点角Vk的计算
6．升交距角Φk的计算
7．摄动改正项δu，δr，δi的计算
8．计算经过摄动改正的升交距角uk、卫星矢径rk和轨道倾角ik
9．计算卫星在轨道平面坐标系的坐标
10．观测时刻升交点经度Ωk的计算
11. 计算卫星在地心固定坐标系中的直角坐标

## Slide 41: 计算卫星运行的平均角速度n
n0 = 360/周期 =
n = n0+∆n

## Slide 42: 计算归化时间tk
tk = t - toe
式中，tk 为相对于toe的归化时刻，但应考虑到一个星期的开始或结束：
  当tk>302400s时，tk =tk –604800s；
  当tk<-302400s时，tk = tk+604800s
t和toe处于不同的GPS星期
Notes: t和toe处于不同的GPS星期

## Slide 43: 观测时刻卫星平近点角Mk的计
平近点角：假设卫星以平均角速度运行，观测时刻卫星与近地点的地心夹角。
Mk = M0+ntk=M0+n×( t – toe)
  M0是在时间toe时的平近点角，
  toe是星历参考时刻，
  t是观测时刻
  n是平均角速度。
toe
M0
ntk

## Slide 44: 计算偏近点角Ek
根据开普勒方程：
Ek = MK+ e*sin Ek ( MK, Ek以弧度计)
  利用迭代法解算此方程
  Ek(n) = MK+ e*sin Ek(n-1)
  即先令Ek(0) = MK代入上式求解Ek (1)
  继续迭代,计算Ek(i)
  当Ek(n) - Ek(n) <ε(某一个限值10-12)
MK
EK
偏近点角是过椭圆上的任意一点(如卫星的位置)，垂直于椭圆半长轴，交半长轴外接圆的点到原点的直线与半长轴所成夹角。

## Slide 45: 真近点角Vk的计算

## Slide 46: 升交距角Φk的计算
Φk = Vk+ω
ω为电文中的近地点角距。

## Slide 47: 摄动改正项δu，δr，δi的计算
δu=Cuc cos2φk+ Cussin2φk
δr= Crc cos2φk+ Crssin2φk
δi= Cic cos2φk+ Cissin2φk
  δu 由 J2 项引起的升交距 U 的摄动量
  δr 由 J2 项引起的卫星矢径 r 的摄动量
  δi由 J2 项引起的轨道倾角 I 的摄动量

## Slide 48: 经过摄动改正的升交距角uk、卫星矢径rk和轨道倾角ik
Uk= φk+δu
rk= a(1-ecos Ek)+δr
ik= i0+δi+i·tk

## Slide 49: 计算卫星在轨道平面上的位置
xk=rkcos Uk
yk=rksin Uk
x
y
卫星
卫星轨道平面坐标系

## Slide 50: 计算观测时刻的升交点经度k
k =  - GAST

## Slide 51: 计算卫星在地心坐标系中的位置

## Slide 52
x
y
卫星
卫星轨道平面坐标系