## Slide 1: 卫星导航定位常用数据格式
Rinex文件格式
SP3精密星历

## Slide 2: GPS卫星星历
广播星历－－预报星历
  GPS接收机接收到的导航电文
  相对参考历元的外推星历，精度约为20m
  坐标系统：WGS84
后处理星历
  由地面跟踪站的观测资料计算得到
  精度分米－米
  可从IGS网站上下载http://igscb.jpl.nasa.gov/
  坐标系统：ITRF
Notes: WGS84与ITRF间的差异小于1×10-8到2×10-8

## Slide 3: Rinex文件格式说明
Receiver independent exchange
IGS Rinex工作组 https://igs.org/wg/rinex/
Notes: https://navcen.uscg.gov/the-rinex-format-current-status-future-developments

## Slide 4: 版本
1989 First draft Version
…
RINEX V2.00
RINEX V2.10
RINEX V2.11
RINEX V2.20
RINEX V3.00
RINEX V3.01
RINEX V3.02
RINEX V3.03
RINEX V3.04
RINEX V3.05
RINEX V4.00

## Slide 5: Rinex文件说明下载链接
2.0
1990
GLONASS, SBAS；卫星编号由2位数字变为一个字母加2位数字
2.11
2005
增加L2C伪距观测值代码
3.00
IRNSS
3.03
2013
3.02
3.04
全面支持北斗全球新信号
3.01
2021
2007
2009
QZSS、BDS；采用新的文件命名系统
2015
2018
2020
4.0
3.05
1.0
1898
Notes: 不同Rinex版本之间的转换程序
Trimble RINEX Converter：https://geospatial.trimble.com/trimble-rinex-converter
This utility converts Trimble GNSS measurement files in DAT, T00, T01, T02, T04, RT17, RT27 or .cap format to RINEX version 2.10, 2.11, 3.02, 3.03, and 3.04 formats.
The latest version of the Trimble Configuration Utility must be installed prior to operation of this utility. https://geospatial.trimble.com/trimble-office-configuration-utility
RTKLib
rtkconv 是 RTKLib 软件中一个 GNSS 数据格式转换程序，支持 RTCM、BINEX 等数据流以及 Javad、u-blox、NovAtel 等接收机厂商的自定义格式数据。当然，其输入输出也支持 RINEX 2.10、2.11、2.12、3.00、3.01、3.02 等，你可以使用该程序实现 RINEX 各版本之间的转换。
GFZRNX
GFZRNX 程序是由德国波兹坦地学研究中心（GFZ）的开发的一款用于 GNSS 数据预处理程序，它也具备一定的 RINEX 格式版本转换功能。目前该程序支持 UNIX/Linux、Windows 等操作系统，可以实现将数据文件格式到 2.11 或 3.04 之间的转换。即不管输入文件的版本号是多少，输出文件版本号只能是 RINEX 2.11 或 3.04（2018 年 12 月 21 日之前的版本输出 3.03）。
要使用 GFZRNX 程序的格式转换功能，只需使用 -vo 参数指定输出文件的大版本号（2 或 3）。该程序的配置及格式转换功能的详细使用说明请移步前文 GFZRNX 程序配置及其格式相关功能的使用。
来源：https://www.gnss.help/

## Slide 6: 概要
RINEX格式是纯ASCII码文本文件
第二版本主要包含6个文件
  (1)观测数据文件：ssssdddf.yyO
  (2)GPS导航数据文件：ssssdddf.yyN
  (3)气象数据文件：ssssdddf.yyM
  (4)GLONASS导航数据文件:ssssdddf.yyG
  (5)地球同步卫星GPS有效载荷导航电文文件： ssssdddf.yyH
  (6)卫星和接收机种信息文件：ssssdddf.yyC
  其中，ssss－－－4个字母的测站名；
  ddd－－－第一组数据的年积日
  f－－－当天的观测期数
  yy－－－年
不一定有

## Slide 7: RINEX 2文件名称例子
LGL11551.04N
LGL11551.04O
测站名
年积日
观测数据
导航数据
年
观测期数
Notes: 2004年年积日155对应的日期是2004年6月3日

## Slide 8: 导航信息文件
导航信息文件也分为文件头和导航数据内容
文件头包含：
  RINEX文件的版本号、数据类型；
  文件产生的程序、日期
  。。。
  以“END OF HEADER”标志结束

## Slide 9: 导航文件数据内容

## Slide 10: 观测数据文件
包含文件头（字头块）和数据块
字头块主要包含：
  Rinex格式版本、数据类型、接收的卫星类型、Rinex文件产生的信息、点名与点号、接收机与天线的信息、测站概略坐标、观测起止时间、观测量的类型等。
字头块以“END OF HEADER”标志结束

## Slide 11: 数据块
数据块的数据以每个观测历元接收的数据为一个小的单位组织。
以观测历元开始，后面紧跟标志位、跟踪卫星数、相应卫星编号、接收机钟差
接下来有N（跟踪的卫星数）行数据，每行有N列数据
Notes: 接收机钟差Receiver clock offset (seconds, optional
(GPS time = receiver time - offset)

## Slide 12: RINEX 3.x版本
文件格式精简为观测文件、导航文件和气象文件三种类型
文件拓展名只包括两种：
  （1）.rnx：表示标准格式的RINEX文件
  （2）.crx：表示压缩过的Compact RINEX格式
Notes: 其中：
（1） SSSS：测站名
（2） MR：接收机编号
（3） CCC：三位ISO国家代码
（4） S：数据源，数据来源于接收机则为R，来源于数据流则为S
（5） YYYYDDDHHMM：年、年积日、时、分
（6） NNN：观测时段长度，例如01D为一天
（7） FRQ：观测时的采样间隔或采样频率，01S为1秒，05Z为5Hz
（8） TT：包含的卫星系统及数据类型，
第一位：M（混合星座）、G（GPS）、R（GLONASS）、C（BD）、E（Galileo）、J（QZSS）、I（IRNSS）、I之一
第二位：数据类型O、N、M
（9） FMT：拓展名，分.rnx和.crx

## Slide 13: RINEX 3.x版本
命名方式上采用<SSSS><MR><CCC>_<S>_<YYYYDDDHHMM>_<NNN>_<FRQ>_<TT>.<FMT>.gz
（1） SSSS：测站名
（2） MR：接收机编号
（3） CCC：三位ISO国家代码
（4） S：数据源，数据来源于接收机则为R，来源于数据流则为S
（5） YYYYDDDHHMM：年、年积日、时、分
（6） NNN：观测时段长度，例如01D为一天。最后一位，D表示天、H表示小时，M表示分钟
（7） FRQ：观测时的采样间隔或采样频率，01S为1秒，05Z为5Hz。（导航文件无此项）
（8） TT：包含的卫星系统及数据类型，
第一位：M（混合星座）、G（GPS）、R（GLONASS）、C（BD）、E（Galileo）、J（QZSS）、I（IRNSS）之一
第二位：数据类型O(观测文件)、N(导航文件)、M(气象文件)之一
（9） FMT：拓展名，分.rnx和.crx
Notes: Two characters represent the data
type:
MN - Mixed Obs. (All GNSS
Constellations tracked)
GO - GPS Obs.
RO - GLONASS Obs.
EO - Galileo Obs.
JO - QZSS Obs.
CO - BDS Obs.
IO - NavIC/IRNSS Obs.
SO - SBAS Obs.
MN - Mixed Nav. (All GNSS
Constellations tracked)
GN - GPS Nav.
RN - GLONASS Nav.
EN - Galileo Nav.
JN - QZSS Nav.
CN - Beidou Nav.
IN - NavIC/IRNSS Nav.
SN - SBAS Nav.
MM-Meteorological Observation
文件名示例：
ALGO00CAN_R_20170420000_01D_30S_MO.rnx 表示数据是来自加拿大的 ALGO 站 0 号接收机，于 2017 年第 42 日 0 点开始观测的，时长 1 天，采样间隔为 30 秒的多系统混合观测数据；
BJFS00CHN_S_20170420100_15M_01S_GO.rnx 表示数据是来自中国的 BJFS 站 0 号接收机的实时数据流，观测开始于 2017 年第 42 日 1 点，时长为 15 分钟，采样间隔 1 秒的 GPS 观测数据；
ALGO00CAN_R_20170420100_01H_05Z_MO.crx 表示数据是来自加拿大的 ALGO 站 0 号接收机，于 2017 年第 42 日 1 点开始观测的，时长 1 小时，采样间隔为 5 Hz 的多系统混合 Compact RINEX 观测数据；
ALGO00CAN_R_20170420000_01D_MN.rnx 表示数据是来自加拿大的 ALGO 站 0 号接收机，于 2017 年第 42 日 0 点开始观测，时长 1 天的多系统混合的导航数据；
BRDC00IGS_R_20170420000_01D_MN.rnx 表示数据来自 IGS，由 IGS 合并生成的包含多系统所有可用卫星的混合导航数据；
ALGO00CAN_R_20170420000_01D_RN.rnx 表示数据是来自加拿大的 ALGO 站 0 号接收机，于 2017 年第 42 日 0 点开始观测，时长 1 天的 GLONASS 系统的导航数据；
DAVS00ATA_R_20170420000_01D_30S_MM.rnx 表示数据来自南极洲 DAVS 站 0 号接收机，于 2017 年第 42 日 0 点开始观测，时长为 1 天的混合气象数据。
https://www.gnss.help/2017/04/22/rinex3-introduction/

## Slide 14: RINEX 3文件名称例子
BJFS00CHN_S_20170420100_15M_01S_GO.rnx
ALGO00CAN_R_20170420000_01D_MN.rnx
测站名
接收机号
来自中国
实时数据流
接收机
来自加拿大
采样间隔 1 秒
时长
GPS 观测数据
多系统混合的导航数据
Notes: BJFS00CHN_S_20170420100_15M_01S_GO.rnx 表示数据是来自中国的 BJFS 站 0 号接收机的实时数据流，观测开始于 2017 年第 42 日 1 点，时长为 15 分钟，采样间隔 1 秒的 GPS 观测数据；
ALGO00CAN_R_20170420000_01D_MN.rnx 表示数据是来自加拿大的 ALGO 站 0 号接收机，于 2017 年第 42 日 0 点开始观测，时长 1 天的多系统混合的导航数据；
观测数据下载地址： https://blog.csdn.net/qq_39496491/article/details/121894134
一、观测文件的下载1.1观测文件下载地址地壳动力学数据信息系统：https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/data/daily/国家地理学院：ftp://igs.ign.fr/pub/igs/data/德国地学研究中心：ftp://ftp.gfz-potsdam.de/pub/home/GNSS/Bundesamt für Kartographie und Geodäsie （BKG）：ftp://igs.bkg.bund.de/IGS/obs
1.3观测数据不同后缀的处理方法
.o文件可直接使用； .d文件要经过CRX2RNX.exe处理后使用； .rnx文件可直接使用，可将后缀直接改为.o； .crx文件要将后缀改为.d后经CRX2RNX.exe处理后使用。
二、精密星历及钟差文件下载2.1精密星历及钟差文件地址地壳动力学数据信息系统：https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/products/mgex/德国地学研究中心：ftp://ftp.gfz-potsdam.de/pub/home/GNSS/products/mgex/国家地理学院：ftp://igs.ign.fr/pub/igs/products/mgex/2.2精密星历及钟差文件的命名规则
————————————————
版权声明：本文为CSDN博主「Lv_mh」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接：https://blog.csdn.net/qq_39496491/article/details/121894134
————————————————
crx2rnx数据处理软件使用
1、打开命令提示符
电脑搜索栏输入cmd——打开命令提示符
输入e：——切到e盘（磁盘转换）
输入cd E:
\——切换文件夹
也可直接在文件所在的文件夹地址栏输入cmd，直接打开此处的命令提示符
2、crx2rnx的使用
单个文件转换（举例）：
crx2rnx.exe GTGU0010.16d
批量转换：for %a in (*.*d) do crx2rnx.exe %a
若已存在，会出现以下提示 The file ASCG00SHN_R_20200010000_01D_30S_MO.20o already exists. Overwrite?(n)——已存在是否覆盖？Y-YES N-NO
3、若文件为rinex3格式：
如“BRST00FRA_R_20200010000_01D_30S_MO.crx.gz”解压后得到“BRST00FRA_R_20200010000_01D_30S_MO.crx”然后将该文件名后缀修改为“20d”，即“BRST00FRA_R_20200010000_01D_30S_MO.20d”。之后再通过运行crx2rnx.exe即可转化为O文件“BRST00FRA_R_20200010000_01D_30S_MO.20o”。
————————————————
版权声明：本文为CSDN博主「狮子河马和犀牛」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接：https://blog.csdn.net/zhaoyi_zhang/article/details/114422982

## Slide 15: An example of RINEX 3 observation data
3.02 OBSERVATION DATA GPS(GPS) RINEX VERSION / TYPE
cnvtToRINEX 2.29.0 Michael A Floyd 07-Jan-16 17:28 UTC PGM / RUN BY / DATE
----------------------------------------------------------- COMMENT
TG01 MARKER NAME
GEODETIC MARKER TYPE
M.Floyd / G.Funning MIT / UC Riverside OBSERVER / AGENCY
5049K72210 TRIMBLE NETR9 4.62 REC # / TYPE / VERS
60222738 TRM41249.00 NONE ANT # / TYPE
-2698262.9000 -4182116.4000 3976198.2000 APPROX POSITION XYZ
-0.0160 0.0000 0.0000 ANTENNA: DELTA H/E/N
G 16 C1C C2W C2X C5X D1C D2W D2X D5X L1C L2W L2X L5X S1C SYS / # / OBS TYPES
S2W S2X S5X SYS / # / OBS TYPES
2015 12 31 0 0 0.0000000 GPS TIME OF FIRST OBS
2015 12 31 23 59 30.0000000 GPS TIME OF LAST OBS
0 RCV CLOCK OFFS APPL
G L1C 0.00000 SYS / PHASE SHIFT
G L2X -0.25000 SYS / PHASE SHIFT
G L5X 0.00000 SYS / PHASE SHIFT
17 LEAP SECONDS
31 # OF SATELLITES
END OF HEADER
> 2015 12 31 00 00 0.0000000 0 9
G01 23837864.086 7 23837874.082 4 23837874.383 7 23837870.934 5 125268876.649 7 97612114.300 4 97612120.067 7 93544938.844 5 42.000 24.500 41.600 31.200
System now listed along with observation types
Observation codes more complicated than RINEX 2 (see Tables 4–10 of current RINEX 3(.04) document)
L2
L2C
Notes: Phase (“L”) records in cycles. Pseudorange (“C”/“P”) records in m. Data records may wrap onto secondary lines, so beware when reading columns. Other common data types are signal-to-noise ratio (“S”) and Doppler shift (“D”) on different frequencies. Nowadays, L5 phase/C5 pseudorange observations becoming more common. L2C and, ultimately, L1C may also be acquired, and RINEX 3 resolves the issue to having multiple signals on the same frequency by introducing more complex observation codes.

## Slide 16: Rinex文件说明下载链接
Version 2.0
Version 2.11
Version 3.0
Version 3.01
Version 3.02
Version 3.03
Version 3.04
Version 3.05
Version 4.0
2.0
1990
GLONASS, SBAS；卫星编号由2位数字变为一个字母加2位数字
2.11
2005
增加L2C伪距观测值代码
3.00
IRNSS
3.03
2013
3.02
3.04
全面支持北斗全球新信号
3.01
2021
2007
2009
QZSS、BDS；采用新的文件命名系统
2015
2018
2020
4.0
3.05
Notes: 不同Rinex版本之间的转换程序
Trimble RINEX Converter：https://geospatial.trimble.com/trimble-rinex-converter
This utility converts Trimble GNSS measurement files in DAT, T00, T01, T02, T04, RT17, RT27 or .cap format to RINEX version 2.10, 2.11, 3.02, 3.03, and 3.04 formats.
The latest version of the Trimble Configuration Utility must be installed prior to operation of this utility. https://geospatial.trimble.com/trimble-office-configuration-utility
RTKLib
rtkconv 是 RTKLib 软件中一个 GNSS 数据格式转换程序，支持 RTCM、BINEX 等数据流以及 Javad、u-blox、NovAtel 等接收机厂商的自定义格式数据。当然，其输入输出也支持 RINEX 2.10、2.11、2.12、3.00、3.01、3.02 等，你可以使用该程序实现 RINEX 各版本之间的转换。
GFZRNX
GFZRNX 程序是由德国波兹坦地学研究中心（GFZ）的开发的一款用于 GNSS 数据预处理程序，它也具备一定的 RINEX 格式版本转换功能。目前该程序支持 UNIX/Linux、Windows 等操作系统，可以实现将数据文件格式到 2.11 或 3.04 之间的转换。即不管输入文件的版本号是多少，输出文件版本号只能是 RINEX 2.11 或 3.04（2018 年 12 月 21 日之前的版本输出 3.03）。
要使用 GFZRNX 程序的格式转换功能，只需使用 -vo 参数指定输出文件的大版本号（2 或 3）。该程序的配置及格式转换功能的详细使用说明请移步前文 GFZRNX 程序配置及其格式相关功能的使用。
来源：https://www.gnss.help/

## Slide 17: SP3精密星历介绍
标准产品第三号
Standard Product #3

## Slide 18: SP3概述
美国国家测量委员会（NGS—National Geodetic Survey）提出
用于存储GPS精密轨道数据
格式为文本文件
主要内容：卫星位置、卫星钟、运行速度、钟变化率

## Slide 19: SP3版本
历经SP1、SP2、SP3-a、SP3-b 、SP3-c
版本 | 提出时间 | 采纳时间 | 备注
SP1 | 1985 |  | 位置、速度
SP2 | 1985 |  | 位置
SP3-a | Remondi, 1989 | Remondi, 1991 | 多了钟差改正、轨道精度因子等
SP3-b |  | 1998 | 为兼容GLONASS
SP3-c | 2000 | Hilla, 2002 | 宽度由60变为80
SP3-d |  | Hilla,2016 | 最大卫星数由85颗提高到999颗；
Notes: SP3-b:combination of GPS orbits and GLONASS orbits，兼容SP3-a，除了卫星编号的格式由3个数字字符变为一个字符＋两个数字
SP3-d相对于SP3-c的改进主要表现在：①可表示的最大卫星数由85颗提高到999颗；②头文件的注释记录数（行数）改为无限制；③每一条注释的字符数由60个提高到80个。

## Slide 20: SP3文件命名
规则为：tttwwwwd.sp3
  ttt表示精密星历的类型:
    IGS(事后精密星历)
    IGR(快速精密星历)
    IGU(预报精密星历)
  wwww表示GPS周
    第0000 周是1980年1月6-12日,
    d表示星期
      0表示星期日，1～6表示星期一至星期六
igs12901.sp3
Ultra‐Rapid
Rapid
Final
2004年10月1日

## Slide 21: 三种精密星历比较
名称 | 时延 | 更新率 | 采样率 | 精度
事后精密星历 | 约11天 | 每周 | 15min | <5cm
精密卫星钟差 | 约11天 | 每周 | 15min | 0.1～0.2ns
快速精密星历 | 17h | 每天 | 15min | <5cm
快速卫星钟差 | 17h | 每天 | 15min | 0.2～0.3ns
预报精密星历 | 实时 | 12h | 15min | 约25cm
预报卫星钟差 | 实时 | 12h | 15min | 约5ns

## Slide 22: SP3文件的组成
文件头－－22行
数据内容
  从23行开始
  以EOF结束

## Slide 23: SP3- a文件样例P
未含速度

## Slide 24: SP3 - a文件样例V
含有速度

## Slide 25: SP3-c文件样例P

## Slide 26: SP3-c文件样例V

## Slide 27: Sp3-c格式说明－－文件头
第一行：版本标识符、数据内容标识、起始历元时间、历元数、数据解算模型、坐标系统、轨道类型、机构
第二行：GPS时间（星期和秒数）、历元间隔、儒略日时间（整天数与天的小数）
第三行：卫星数与卫星编号
第四到七行：卫星编号
Notes: 文件头（22行）

## Slide 28: 文件头续
第八到十二行：卫星精度因子
第十三行：文件类型、时间系统
第十四行：字符行
第十五行：速度（位置变化率）与钟差变化率
第十六行：浮点数行
第十七、十八行：整数行
第19到22行：字符行

## Slide 29: 数据文件
第23行：历元时间
第24行：位置和时钟信息（卫星号、X、Y、Z坐标－km、时钟－ms、XYZ的标准偏差、时钟标准偏差、时钟事件标志、Clock Pred. Flag、Maneuver Flag、Orbit Pred. Flag）
第25行：位置和时钟相关性数据
第26行：速度与时钟变化率数据
第27行：速度与时钟变化率相关性数据

## Slide 30: 利用精密星历获取卫星位置
精密星历给出的是一定时间间隔的数据
通过内插得到任意时刻（观测）的位置
  多项式拟合
  各种内插方法