## Slide 1: GPS数据处理流程
数据采集
数据传输
预处理
基线解算
GPS网平差

## Slide 2: 数据预处理
①数据传输
②数据分流
③统一数据文件格式
④卫星轨道的标准化
⑤探测周跳、修复载波相位观测值。
⑥对观测值进行必要改正

## Slide 3: 观测成果的外业检查
野外观测资料检查
每个时段同步边观测数据的检核
重复观测边的检核
同步观测环检核
异步观测环的检核

## Slide 4: 1. 基线解算的类型
单基线解
多基线解
多站整体解（绝对坐标）

## Slide 5: 2. 单基线解算的过程
数据导入（观测值、星历、气象元素、测站信息等）
数据预处理（周跳探测与修复、形成差分观测值）
组成观测方程（待定参数包括基线向量、整周模糊度等）
平差解算（待定参数包括基线向量、整周模糊度等）
是否存在劣质观测值或小周跳
剔除或修复
能否确定整周模糊度参数
确定基线向量的固定解
确定基线向
量的浮动解

## Slide 6: 3. 利用基线解算软件解算基线向量的过程
数据导入（观测值、星历、气象元素、测站信息等）
检查测站信息、设定测站的近似坐标或已知坐标
设定基线解算的控制参数（包括时间段、卫星、各类限值、处理方法等）
自动解算
、
是否满足质量要求
（根据同/异步环闭合差、RMS、RATIO、RDOP等指标
END

## Slide 7: GPS网平差
一、GPS网平差的类型
  无约束平差、约束平差和联合平差
  GPS高程处理

## Slide 8: 二、无约束平差、约束平差和联合平差
1. 无约束平差
定义：GPS网的无约束平差指的是在平差时不引入会造成GPS网产生由非观测量所引起的变形的外部起算数据。常见的GPS网的无约束平差，一般是在平差时没有起算数据或没有多余的起算数据。
作用：评定GPS网的内部符合精度，发现和剔除GPS观测值中可能存在的粗差；得到GPS网中各个点在WGS-84系下经过了平差处理的三维空间直角坐标；为将来可能进行的高程拟合，提供经过了平差处理的大地高数据。

## Slide 9
2. 约束平差
定义：GPS网的约束平差指的是平差时所采用的观测值完全是GPS观测值（即GPS基线向量），而且，在平差时引入了使得GPS网产生由非观测量所引起的变形的外部起算数据。
作用：确定所需坐标系下的坐标。
3. 联合平差
定义： GPS网的联合平差指的是平差时所采用的观测值除了GPS观测值以外，还采用了地面常规观测值，这些地面常规观测值包括边长、方向、角度等观测值等。
作用：确定所需坐标系下的坐标。

## Slide 10: GPS高程
一、高程系统
  WGS-84大地高（H84）
  正常高（Hr）
  ζ=H84 - Hr
参考椭球面
似大地水准面
地球表面
H
84
H
g
z

## Slide 11
GPS水准
高程异常的求算
ζ为似大地水准面差距
1
n
2
…
i
Notes: 思考讨论

## Slide 12
GPS水准
1、根据具有高程异常的点求算多项式系数
2、根据求得的多项式计算其他点的高程异常
3、根据GPS测量的正常高及计算得到的高程异常计算正常高
1
n
2
…
i
Notes: 思考讨论