## Slide 1: GNSS采集GIS数据的原理与实践

## Slide 2: 什么是GIS数据
对地理景观、实体的概括性表达的数据，包含空间信息、属性信息与时间信息

## Slide 3: GIS数据包含哪些内容？
空间数据和属性数据的综合体
例：能让你轻易找到离福建省2000公里内
和人口多于5千万的所有省
是
GIS数据

## Slide 4: GIS数据的种类

## Slide 5: GNSS采集GIS数据原理
GNSS完成空间点位的测量（B，L，H）
  如何完成点、线、面的测量
如何记录属性数据
  模拟手簿记录----手工设计、打印属性记录表
  电子手簿记录----设计数据字典或图层属性
空间数据与属性数据的关联

## Slide 6: GNSS点、线、面空间数据采集原理
Area Features
X
X
X
X
X
XX
X
X
11:00.05
X
X
11:00.15
X
X
X
X
11:00.10
11:00.20
11:00.25
11:00.30
X
X
X
X
X
11:02.50
11:02.45
11:02.40
11:02.35
11:02.30
Point Features
Line Features

## Slide 7: 点要素--Point Feature
点位置（Position）: 一组(X,Y)坐标值
点要素（Point Feature）是由数组位置坐标的平均值求得的
GIS 中的地物要素点通常还包含一系列的属性
Position
Point
Point Feature 例子
  Trees
  TelegraphPole（电线杆）
  TelephoneBooth(电话亭)
  FireHydrant（消防栓）

## Slide 8: 线要素--Line Feature
由一些列的点连接而成的
Line Feature 例子:
  Sidewalks(人行道)
  Fences(栅栏、围墙)
  Roads（公路）
X
X
11:00.15
X
X
X
X
11:00.10
11:00.20
11:00.25
11:00.30

## Slide 9: 面要素--Polygon Feature
建筑物 Buildings (Point or Area? )
停车场 Parking Lots
花园 Garden
X
X
X
X
X
11:02.50
11:02.45
11:02.40
11:02.35
11:02.30

## Slide 10: 地物要素的属性
PARCEL
#209
Area
Line
Point
Road Surface Type?
Tree Species?
Ownership?
Maple
Pine
Oak
Asphalt
Gravel
Dirt
Private
Public
Notes: Maple 枫树、Pine松树、Oak橡树
Asphalt沥青、Gravel砂砾、Dirt泥土

## Slide 11: 地物要素的属性
面
线
点
路面类型
灯数?
用途
1-5
水泥
沥青
泥土
篮球场
田径场
游泳池
路灯
道路
运动场
Notes: Maple 枫树、Pine松树、Oak橡树
Asphalt沥青、Gravel砂砾、Dirt泥土

## Slide 12: 模拟手簿记录记录属性
按要素类型设计记录表
  点要素
  消防栓
点名 | 属性1 | 属性2 | …… | ……
点名 | 消防头数量 | 损坏程度 | 日期
1、2、3 |  |  | 

## Slide 13: 电子手簿记录
数据字典
GIS数据图层
TerraSync

## Slide 14: 数据字典
对于地图化地物的描述.
对同类地物特征所关心的属性进行规范化定义.
使采集GIS属性数据更为快捷、方便.
1. Features
2. Attributes
3. Attribute values

## Slide 15: 数据字典的创建与使用过程
GeoExplorerII
GPS
Main Menu
1. Data Capture
2. Position
ESC
GeoExplorer II
PARCEL
#209
Area
Line
Point
Road Surface Type?
Tree Species?
Ownership?
Maple
Pine
Oak
Asphalt
Gravel
Dirt
Private
Public
Plantcommunity 8
Species
Notentered
1.CloseFeature
2.Pause
3.FileStatus
4.MainMenu
5.NestFeature

## Slide 16: 数据字典例子

## Slide 17: 树--Point
树种 （菜单型）
龙眼
荔枝
榕树
橡树
其他
长势状况（菜单型）
很好
良好
正常
枯死
采集日期 （日期型）

## Slide 18: 消防栓
消防头数量 数值型 （最大值、最小值、默认值）
颜色 菜单型
红
绿
蓝
黄
其他
好坏情况 菜单型
完好
需要维修
需更换
采集日趋 日期型

## Slide 19: 道路 －－Line
名称 文本型
等级 菜单型
  国道
  省道
  城市道路
  一般车道
  人行道
路面材料 Menu
  水泥Asphalt , default
  沥青Concrete
  泥土Mud
好坏情况 Menu
  完好Good , default
  需要维护Repaired
采集日期 date auto mdy manual

## Slide 20: 运动场－－Area
Usage menu
  Football
  Basketball
  Volleyball
  Running
  OtherSport
Condition menu
  Good
  Repaired

## Slide 21: PathFinder Office 软件创建数据字典
创建新的地物要素
创建地物要素属性
Data Dictionary Editor

## Slide 22: 创建新的地物要素

## Slide 23: 打印数据字典

## Slide 24: 上传到野外数据采集器

## Slide 25: GIS数据图层的设计与创建
PARCEL
#209
Area
Line
Point
Road Surface Type?
Tree Species?
Ownership?
Maple
Pine
Oak
Asphalt
Gravel
Dirt
Private
Public

## Slide 26: 新建图层

## Slide 27: 空间数据与属性数据的关联

## Slide 28: 两种类型GPS接收机
普通GPS
  只能记录点名和空间坐标（B、L、H）
  模拟手簿记录属性—手工关联
GIS型GPS
  在记录空间数据的同时，可根据数据字典或图层属性输入属性值
  电子手簿记录属性—自动关联

## Slide 29: 普通GPS
点名 | 属性1 | 属性2 | …… | ……

## Slide 30: 普通GPS

## Slide 31: ArcPad移动GIS
Notes: ArcPad是ESRI为移动GIS应用和作业而设计的软件。它通过移动PC和手持GPS设备为野外工作者提供了制图、GIS与GPS集成功能。应用ArcPad获取数据方便而快捷。

## Slide 32: 利用ArcPad采集数据的主要步骤
新建地图或打开已有的地图。
打开图层或在ArcPAD中新建图层。
进行GPS设置，设置GPS的连接参数及采集时的数据质量控制。
激活GPS。
利用点捕捉、折线工具、多边形工具，利用采集GPS点数据采集相应的点线面，并输入相应的属性数据。

## Slide 33: GIS型GPS
Main Menu
1. Data Capture
2. Position
I
ESC
GeoExplorer II

## Slide 34: TerraSync

## Slide 35: TerraSync采集新数据
上传数据字典
新建数据文件
采集点线面要素