## Slide 1
第四章 编辑与拓扑
ArcGIS应用

## Slide 2: 主要内容
    ArcMap编辑基础
    拓扑
    拓扑创建和拓扑检查
    拓扑错误处理
    案例分析

## Slide 3: 1.ArcMap 编辑基础
启动编辑器
      Start Editing
      Stop Editing
  要素生成环境设置
  Snapping设置
编辑数据类型
    要素类（Geodatabase)
    Shapefile

## Slide 4: 1.ArcMap 编辑基础
编辑要素视图(create Features)
主要的快捷键：
  双击鼠标左键或按F2 功能键，结束绘制
  Ctrl+Z是撤销绘制
  复制（按ctrl+C）
  粘贴（ctrl+V）

## Slide 5: 1.ArcMap 编辑基础
要素的变形：
  要素结点编辑操作（Edit Vertics）
  (添加节点、删除节点、移动节点）
      要素变形 (Reshape)

## Slide 6: 1.ArcMap 编辑基础
    追踪（trace)
    线要素的延长与裁切（调用高级编辑工具Advanced Editing)

## Slide 7: 1.ArcMap 编辑基础
  组合要素
    合并（Merge）
    联合（Union）
    （注：Merge完成同层要素合并；Union完成不同要素的空间合并）

## Slide 8: 1.ArcMap 编辑基础
要素分割操作
  按长度分割线要素（Split ）
  多边形要素分割（Cut Polygon Features）

## Slide 9: 1.ArcMap 编辑基础
  复杂的多边形的编辑
    Auto Complete Polygon
    岛状多边形的数字化
    （创建独立多边形，并采用裁切Clip
    裁切出叠加到大的多边形）

## Slide 10: 1.ArcMap 编辑基础
多边形编辑

## Slide 11: 1.ArcMap 编辑基础
线编辑

## Slide 12: 1.ArcMap 编辑基础
属性编辑

## Slide 13: 1.ArcMap 编辑基础
图形拓扑编辑
  共享边
  共享结点

## Slide 14: 2.拓扑
ArcGIS中的拓扑表达的是地理对象之间的相邻、包含、关联等空间关系。它是一系列用于确保数据质量的空间数据的行为规则.拓扑在确定和维护空间数据的质量和完整性上发挥了重大作用，拓扑关系可以看成是对空间数据定义了空间约束，空间数据违反任何一个约束就会被标识为拓扑错误。
  例: 当以河流作为国界时，河流（线状）与国界线必须一致，可用规则：“线必须被多边形边线覆盖”。
不是所有的数据都需要创建拓扑，拓扑的存在只是为了验证数据。拓扑只能在Geodatabase要素集中创建，因为拓扑要求所有要素类必须具有相同的空间参考，一个要素集可以创建多个拓扑，但是一个要素类同时只能参与一个拓扑。

## Slide 15: 2.拓扑
空间关系检查：拓扑一致性检查、碎片检查、接边检查等。
三调检查

## Slide 16
拓扑参数：规则、等级和拓扑容限
  拓扑规则：定义了拓扑的状态，控制了要素之间的相互作用，创建拓扑时必须指定至少一个拓扑规则；
  等级：是用于控制当节点之间的距离小于拓扑容限时，如何移动节日。等级低的要素的节点向等级高的要素的节点移动。在创建拓扑的过程中，需要指定要素类的等级。最高为1 ，最低为50 。
  拓扑容限：指落在以此值为半径的圆形区域内的所有点和边线被认为是重合的，会被捕捉（snap）到一起。拓扑容限是拓扑错误的关键因素， 拓扑容差大小与数据的要有关，一般0.001m。
2.1拓扑参数

## Slide 17: 2.2拓扑规则
自身拓扑
  点自身拓扑（必须不能相交）
  线自身拓扑（不能相交， 不能悬挂，不能重叠，不能伪节点）
  面自身拓扑（不能重叠、不能有空隙）
不同图层之间拓扑
  点面拓扑
  面点拓扑
  点线拓扑
  线点拓扑
  线线拓扑
  面面拓扑

## Slide 18: 2.2 拓扑规则-自身拓扑
点自身拓扑（必须不能相交）

## Slide 19: 2.2 拓扑规则-自身拓扑
线层自身拓扑错误
（不能相交， 不能悬挂，
不能重叠，不能伪节点）

## Slide 20: 2.2 拓扑规则-自身拓扑
面自身错误
（不能重叠、
不能有空隙）

## Slide 21: 2.2 拓扑规则-点与线之间拓扑
点线拓扑
-必须被其他要素的端点覆盖：点被线终点完全重合
-点必须被线覆盖：点都在线上
线点拓扑
-端点必须被其他要素覆盖：线层中的终点必
须和点层的部分（或全部）点重合

## Slide 22: 2.2 拓扑规则-点面之间拓扑
点面拓扑
--点必须在其他要素的边界覆盖:点必须在多边形（面）的边界上
--必须完全位于内部：点层的要素必须全部在多边形（面）内，点在多边形边上也是错误
面点拓扑
--包含点：多边形＋点，多边形要素类的每个要素的边界以内必须包含点层中至少一个点，在边缘也是错误

## Slide 23: 2.拓扑规则-线面之间拓扑
线面拓扑：
--必须被其他元素的边界覆盖：线被多边形边界重叠，如：行政界线是行政区的边界
面线拓扑：
--边界必须被其他要素覆盖:多边形层的边界与线层重叠（线层可以有非重叠的更多要素）

## Slide 24: 2.2 拓扑规则-线线之间
线线之间拓扑
--不能和其他要素重叠:要素层相互不能重叠

## Slide 25: 2.2 拓扑规则-面面之间
--不能和其他要素重叠:要素层相互不能重叠
--必须被其他要素覆盖：第一个多边形层必须被第二个完全覆盖（省与全国的关系）
--必须相互覆盖：比较两个图层是否一样

## Slide 26: 3.拓扑建立和拓扑检查
Arc Catalog
要素数据集
Arc Catalog
拓扑参数
ArcMap
ArcMap
创建Geodatabase
拓扑检查
验证
创建拓扑
添加拓扑规则
导入数据
修改拓扑错误
校验

## Slide 28: 4.拓扑错误处理
拓扑关系错误，用户可有三种选择：
  用编辑工具改正这个错误
  对该错误暂不处理
  将该错误置为例外

## Slide 29: 4.拓扑错误修改
重叠（线、面） 不能重叠
缝隙(面) 不能有缝隙
悬挂(线）
伪节点
跨行政区
碎片处理

## Slide 30: 4.拓扑错误修改-重叠线
完全重叠的话：选中其中一条删除 ； 选中重叠几条，使用打断相交线处理，重叠只保留一个
部分重叠：在错误上右键，选择去除重复部分；选中重叠几条，使用打断相交线处理后，自动分段，后再合并
打断相交线还可以处理交叉线，在交叉点自动打断，八字图交叉也可以，面的交叉使用

## Slide 31: 4.拓扑错误修改-重叠面
在错误上右键选择merge，将重叠部分合并到其中一个面里。
在错误上右键选择create feature，将重叠部分生成一个新的要素，然后利用editor下的合并merge把生成的面合并到相邻的一个面里。
用editor下切割clip直接裁剪掉重叠部分。
可以直接修改要素节点去除重叠部分。
使用排除substact去除重叠的

## Slide 32: 4.拓扑错误修改-缝隙(面)
在错误上右键选择创建要素，将缝隙部分生成一个新的要素，然后利用编辑下的合并把生成的面合并到相邻的一个面里。
可以直接修改要素节点去除重叠部分
注意：查缝隙时面最外围一圈会认为是缝隙，这种可以标记为异常（例外mark as exception）。

## Slide 33: 4.拓扑错误修改-悬挂(线）
选中悬挂错误，右键进行自动延伸和裁剪。延伸或裁剪时需输如一个距离，小于这个距离的悬挂线会被自动延伸或裁剪

## Slide 34: 4.拓扑错误修改-伪节点
选中伪节点错误，右键，有合并，和合并到最长（最长那条）

## Slide 35: 4.拓扑错误修改
拓扑错误高级处理
  点重复，使用点重复删除工具
  面层重叠缝隙，使用union
  线层重叠相交，要素转线或则打断线
  伪节点，如果线连一起，使用融合工具处理，如何没有点在一起，先使用打断线工具
  悬挂线，使用修剪线，延伸线工具
  线不是面的边界，使用捕捉工具
高级编辑工具条

## Slide 36: 5.案例分析
Arc Catalog
要素数据集
Arc Catalog
拓扑参数
ArcMap
ArcMap
创建Geodatabase
拓扑检查
验证
创建拓扑
添加拓扑规则
导入数据
修改拓扑错误
校验
拓扑建立和拓扑修改

## Slide 37: 5.案例分析-等高线的拓扑创建与修改
  等高线拓扑规则
    Must Not Intersect
    Must Not Have Dangles
    Must Not Have Pseudonodes
    Must Not Overlap

## Slide 38: 5.案例分析-等高线的拓扑创建与修改
  单击Topology工具栏，打开Error Inspector 对话框，单击Search Now按钮, 可检查出拓扑错误，并显示拓扑错误的详细信息

## Slide 39: 5.案例分析-等高线的拓扑创建与修改
拓扑修改后需要重新进行拓扑检验，可以通过单击Topology工具栏中的
要素重复拓扑修改后
要素重复拓扑修改前

## Slide 40
悬挂弧段拓扑修改前
悬挂弧段拓扑修改后

## Slide 41: 5.案例分析-多边形的拓扑处理
多边形拓扑基本规则
  Must Not Overlap
  Must Not Have Gaps

## Slide 42: 5.案例分析-多边形的拓扑处理
图中的红色为拓扑错误
  单击Topology工具栏，打开Error Inspector 对话框，显示拓扑错误的详细信息

## Slide 43: 5.案例分析-多边形的拓扑处理
拓扑修改后需要重新进行拓扑检验，可以通过单击Topology工具栏中的

## Slide 44: 作业
图形拓扑与Geodatabase拓扑的区别?
如何建立拓扑,并进行拓扑重建
多边形的主要拓扑规则
等高线的拓扑规则