## Slide 1
课程汇报
AI辅助学习《遥感与GIS综合》
Chap 3、Chap 10
从城市土地利用/覆盖分类
到基于Landsat ETM+与人口普查数据的人口估算
一条“遥感观测 + GIS语义 + AI整理”的学习主线。
汇报人
Remote Sensing
GIS Integration
Population Estimation

## Slide 2
汇报路线
在几分钟内，把作业压缩为一条“多源融合”主线
核心问题
城市土地利用分类与人口估算都不能只靠单一影像光谱完成；
关键是把遥感连续观测与GIS边界、普查、住房、POI等语义数据连接起来。
AI辅助过程
翻译、术语、文献检索、PPT生成与人工核验。
Chap 3
城市LULC分类：为什么需要GIS辅助数据。
Chap 10
遥感人口估算：变量构建、回归、误差评价。
文献进展
从传统回归走向高分辨率、多源融合和深度学习。
改进方向
不确定性、可解释性、本地化应用与AI使用反思。
02

## Slide 3
AI辅助学习过程
AI提高整理效率，但核验和版面仍需要人工兜底
本次作业不是让AI替代阅读，而是把AI放在“文本整理—线索检索—结构化输出”的辅助位置，再由人校对术语、文献与汇报逻辑。
教材阅读
围绕Chap 3与Chap 10提取研究问题、变量和流程。
中英互译
用Codex辅助翻译Chap 10正文与关键段落。
文献核验
AI给出线索后，在Google Scholar等平台校对题名与DOI。
总结拓展
用ChatGPT归纳未来改进方向与课程联系。
PPT生成
尝试HTML转PPT与专业PPT工具，比较可编辑性和页数控制。
术语不只翻译
land use / land cover、impervious surface 等需要结合城市遥感语境解释。
文献必须核验
AI可能生成错误年份、作者或DOI，
所提供的文献不能直接放入作业。
PPT不能只好看
HTML图片化会牺牲可编辑性；
课程汇报更需要结构清楚、页数可控。
03

## Slide 4
Chap 3 · 城市土地利用/覆盖分类
城市LULC分类的难点来自“光谱—语义”错位
遥感影像能看到地表覆盖，但城市管理关心的常是功能用途；二者并不总是一一对应。
同谱异义：相似覆盖，不同功能
商业区、工业区与交通设施都可能包含屋顶、道路
和大面积不透水面，仅靠多光谱波段容易混淆。
商业/服务
建筑密集、停车场多，
光谱接近工业区。
工业/仓储
屋顶材料和硬化地表比例高，
功能语义不同。
同义异谱：同一用途，多种覆盖
居民区内部同时包含建筑、道路、草地、树木与阴影；
不同住房密度对应不同光谱组合。
低密度住宅
绿地比例较高，
建筑分散，纹理较弱。
高密度住宅
建筑集中、不透水面高，
阴影和纹理更复杂。
Chap 3启示
城市LULC分类需要把影像光谱、GIS边界、住房密度、人口普查和分区数据结合，
才能从“地表覆盖”推断“城市功能”。
04

## Slide 5
Chap 3 · 技术流程图
影像分类与GIS规则在后处理阶段合流
流程的关键不是多做一个分类器，而是让遥感影像的连续观测与GIS辅助数据的语义约束共同修正混淆类别。
遥感影像流
Landsat ETM+影像
提供光谱信息与空间连续覆盖。
GIS辅助流
人口普查、住房密度、分区等数据
提供城市功能语义。
辐射校正
几何配准
统一坐标
空间叠置
影像光谱
初始分类
规则构建
参考样本
多源融合分类
分类后修正
居民/商业/工业细分
精度评价
混淆矩阵 / Kappa
05

## Slide 6
Chap 10 · 变量构建逻辑
把“地表特征”转成可回归的人口解释变量
遥感数据不直接记录人口数量，
但城市建筑密度、植被比例、热环境和纹理结构会影响影像特征，
从而为人口估算提供间接证据。
PCA主成分
压缩多光谱波段冗余；前三个PC解释约99%总方差。
植被指数
NDVI、SAVI、RDVI、TNDVI、SVI、RVI刻画植被覆盖。
SMA分量影像
分解植被、不透水面与阴影等亚像元比例。
纹理特征
用方差和不同窗口反映城市空间结构复杂度。
地表温度
由热红外波段6转换，常与建成环境和人口密度相关。
普查块组
把像元统计到census block group，与人口密度对齐。
人口密度估算模型
相关分析 → 逐步回归 → 精度评价
PD / LPD / SPD多形式比较
06

## Slide 7
Chap 10 · Study Area and Datasets
案例数据以印第安纳波利斯为单位，把像元汇总到普查块组
影像与普查数据格式、坐标系和空间分辨率不同；建模前先统一投影，并选择共同统计单元。
研究设计事实
研究区
Indianapolis, Indiana；与Chap 3案例区相衔接。
影像数据
Landsat 7 ETM+，2000-06-22，path/row 21/32，USGS 1G级校正。
人口数据
ESRI Data & Maps CD；TIGER边界 + 2000 U.S. Census。
空间匹配
普查数据坐标转UTM，与ETM+影像统一。
抽样规模
总普查块组658个；非分层建模样本162个。
密度范围
0–7253 人/km²；多数为400–3000 人/km²。
进入模型的变量组
ETM+光谱波段
多光谱1–5、7；热红外6用于温度。
主成分PCs
降低相邻波段相关带来的冗余。
植被指数
NDVI、SAVI、RDVI、TNDVI、SVI、RVI。
分量影像
绿色植被、不透水面、阴影；阴影未用于人口分析。
纹理指标
波段3和7；3×3、5×5、7×7窗口方差。
统计变量
PD、LPD、SPD；比较不同人口密度变换。
07

## Slide 8
Chap 10 · Model Development
先解决尺度匹配，再做回归和残差评价
模型开发把“像元级影像变量”转成“普查块组级统计表”，再用相关分析和逐步回归筛选变量。
1. 分区统计
用ERDAS IMAGINE将遥感变量聚合到block group。
2. 相关分析
计算人口密度与波段、PC、指数、纹理、温度的Pearson相关。
3. 逐步回归
比较变量组合，以及PD、LPD、SPD三种因变量形式。
4. 精度评价
用未抽样块组计算误差
并绘制残差空间分布图
为什么要做残差图？
总体误差说明模型准不准，残差空间分布能指出哪些城市区域系统性高估或低估。
评价指标
个体相对误差：
RE = (Pg − Pe) / Pg × 100
整体评价：
RE、AE 越小越好
Pg为参考人口，Pe为估算人口。
建模含义：Chap10不是简单做一次回归，而是通过尺度统一、变量筛选和误差诊断，判断遥感特征在不同人口密度区间是否有效。
08

## Slide 9
Chap 10 · 非分层抽样结果
不分层模型解释力高，但极端密度误差仍大
光谱、纹理和温度组合可以得到较高R²；但把所有密度区间放入同一个模型，会放大低密度和高密度块组的系统误差。
最佳模型解释力
R² = 0.83
模型3：光谱 + 纹理 + 温度组合。
总体相对误差
>123%
块组层面误差仍然很高。
总体绝对误差
>439
单位：人/km²；平均密度约1470。
总人口估算误差
8.2%
非分层模型估算789,756人。
残差图揭示的问题
极低密度块组往往被高估；高人口密度区域被明显低估。误差来源不是单纯模型强弱，而是城市功能与人口垂直分布没有被光学遥感直接捕捉。
典型偏差来源
低密度商业/工业区：有建成地表但人口少。
中心高层住宅：人口垂直分布强。
混合功能区：大学、住宅、服务业共存。
09

## Slide 10
Chap 10 · 分层抽样结果
按人口密度分层后，总人口估算更稳健
分层不是为了让模型更复杂，而是承认低、中、高密度区的地表—人口关系不同，需要分别估算后再汇总。
总人口相对误差对比
单位：%；越低越好
Chart: 
| 非分层方案 | 分层方案
总人口相对误差（%） | 8.2 | 3.2
分层后模型表现
人口密度类别
模型表现
解释
低密度
<400 人/km²
最高R²≈0.13
工业、商业、森林/农业等低人口区光谱差异大。
中密度
401–3000 人/km²
R²可达0.86–0.87
植被、光谱、纹理和温度组合较有效。
高密度
>3000 人/km²
最高R²≈0.18；温度模型RE≈11.4%
高层住宅的垂直人口难由光学影像捕捉。
结论
分层方案估算总人口832,792人，相对误差3.2%；相比非分层方案8.2%的误差，说明按人口密度分层是提升遥感人口估算的重要策略。
10

## Slide 11
文献推荐与研究进展
研究前沿正在从传统回归走向多源融合与深度学习
作业中的文献线索可以分成三类：Chap3城市LULC分类、Chap10人口空间化，以及支撑这些方法的基础文献。
Chap 3 · 城市LULC
高分影像 + 多源地理数据
• Multi-E2E：端到端城市土地利用制图，体现高分影像与多源地理数据融合。
• Sentinel-2 + POI prompt：构建全球10m城市土地利用数据集。
• 多时相城市LULC：从静态分类扩展到年度变化检测。
Chap 10 · 人口估算
遥感 + 社会感知 + 夜间灯光
• 高分辨率人口制图：处理遥感与统计人口的空间尺度不匹配。
• LGANet：利用局部—全局注意力网络估算人口。
• 夜间灯光：对低/高人口极端区有补充价值。
基础文献
连接课本方法与前沿
• Lu & Weng：Landsat ETM+、
不透水面与城市分类基础研究。
• Huete SAVI：植被指数方法基础，支撑Chap10变量构建。
• WorldPop / 随机森林人口制图：遥感与辅助数据结合的人口空间化框架。
共同趋势：数据源更多、空间分辨率更高、模型更复杂；但核心仍是“把遥感观测与GIS/社会经济语义对齐”。
11

## Slide 12
心得与下一步
多源融合是遥感与GIS综合应用的主线
遥感提供连续空间观测，GIS提供边界、属性和社会经济语义；AI可以帮助整理材料，但最终判断仍要回到可验证数据与人工核验。
01
多源人口空间化
结合Sentinel-2、
夜间灯光、POI、道路、
建筑轮廓和统计人口。
02
LULC自动更新
利用多时相影像、OSM路网
和迁移学习生成年度变化图。
03
可解释功能区识别
引入SHAP或注意力可视化，
解释变量贡献。
04
不确定性表达
用空间交叉验证、误差传播
或贝叶斯模型给出置信区间。
05
中国城市本地化
结合统计年鉴、社区边界、
建筑物数据和高分影像。
最终三点
Chap3
城市LULC分类要用GIS语义弥补光谱混淆。
Chap10
人口估算要先做尺度匹配，再按密度差异处理模型。
AI学习
AI适合提效，但术语、文献、图表和PPT质量必须人工审核。
12